Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Predmet:	Programski prevodioci 1

Nastavnik:	doc. dr Dragan Bojić

Ispitni rok:	Septembar 2015.

Datum:	06.09.2015.

Kandidat: ___________________________________________  Broj Indeksa: __________

Ispit traje 3 sata. 
Nije dozvoljeno korišćenje literature 
Prvih sat vremena nije dozvoljeno napuštati ispit.

| Zadatak 1 _______________/6 Zadatak 2 _______________/6 Zadatak 3 _______________/8 Zadatak 4 _______________/8 | Zadatak 5 _______________/8 Zadatak 6 _______________/8 Zadatak 7 _______________/8 Zadatak 8 _______________/8 |
| --- | --- |
| Ispit: ___________________/60 Projekat: ___________________/40 | Ukupno: ___________________/100 Ocena: ___________________ |

Napomena:	Ukoliko u zadatku nešto nije dovoljno precizno definisano, student treba da uvede razumnu pretpostavku, da je uokviri (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastavi da izgrađuje preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Na pitanja odgovarati čitko i precizno. Srećno!

(6 poena)

Šta je poljska translaciona gramatika, zašto je ona važna i kako se neka translaciona gramatika transformiše u poljsku?

Rešenje:

(6 poena)

Nacrtati memorijsku strukturu dva objekta klase D sa dinamičkim metodama, ako su date deklaracije:

class A  			{ int a = 0; int f() {…} }

class B extends A		{ int g (){…} }

class C extends B		{ int g (){…} }

class D extends C		{ int b = 0 ; int f (){…} }

Rešenje:

(8 poena)

a) Odrediti regularnu gramatiku koja opisuje isti skup sekvenci kao data gramatika sa startnim simbolom <S>.

b) Odrediti konačni automat na osnovu gramatike dobijene u tački a).

c) Naći minimalan deterministicki ekvivalent automata dobijenog u tački b).

1. <S> ( a b <S>		4. <A> ( c

2. <S> ( <A>		5. <B> ( b c

3. <A> ( a<B>		6. <B> ( (

Rešenje:

(8 poena)

| 1. <E> ( <E> + <T> 2. <E> ( <T> 3. <T> ( <T> * <P> 4. <T>( <P> | 5. <P> ( ( <E> ) 6. <P> ( var 7. <P> ( const |
| --- | --- |

a) Konstruisati karakterističan LR(0) automat, odrediti FOLLOW skupove i nacrtati kontrolnu SLR(1) tabelu parsera za datu gramatiku.

b) Dopuniti gramatiku atributima i akcionim simbolima tako da opisuje prevođenje izraza u postfiksnu formu u kojoj su sračunati konstantni podizrazi. Na primer, izraz 2 + 3 * 5 * x treba prevesti u 2 15 x * +. Izraz 2 + 3 * y * 5 se prevodi u 2 3 y * 5 * +. Napomena: dozvoljene su i složenije konstrukcije (npr. if-then) u okviru akcija.

c) Za izraz 2 + 3 * 5 * x ispratiti po koracima rad parsera proširenog akcijama i atributima. U svakom koraku prikazati stanje steka, preostali ulaz i akciju parsera. Nije potrebno konstruisati parser.

Rešenje:

(8 poena)

Posmatra se zadata gramatika.

1. E → E * B

2. E → E + B

3. E → B

4. B → 0

5. B → 1

a) Prevesti datu gramatiku u LL(1) oblik. Jasno označiti sve transformacije i kratko prkomentarisati svaki korak.

b) Na osnovu gramatike pod a), implementirati top-down parser po principu rekurzivnog spusta (u pseudokodu).

Rešenje:

(8 poena)

Dat je sledeći program na jeziku sličnom Pascalu. Glavni program ima svoj aktivacioni zapis. Enter i leave instrukcije ne postoje.

program Sep15 (output); var g, t: integer; function a(k: integer):integer; begin return k + g; end; {a} procedure b(p: integer); var m: integer; procedure c(k:integer); begin d(a(p+g)+k); end; {c} procedure d(p:integer); begin g := t + m; end; {d} begin m := p+1; c(m); end; {b} begin g := 1; b(g); end. {ispit}

- Prikazati izgleda steka aktivacionih zapisa neposredno pre povratka iz procedure d.

- Napisati 80x86 asemblerski kod, koji bi kompajler izgenerisao za proceduru c, ako je statičko okruženje za nelokalne promenljive realizovano pomoću pristupnih veza.

Rešenje:

(8 poena)

program Sep2015 const int K = 2; class C { int d; { int m(int c) { return c * d++; } } } class DC extends C { int v; { int m(int q) { return d + q; } } } { void main() C c[]; { c = new C[1]; c[0] = new DC; new C().m(c[0].m(3)); } }

Napisati kompletan bajtkod SAMO ZA funkciju main na osnovu priloženog listinga programa napisanog na jeziku Mikrojava. Sve metode unutrašnjih klasa su virtuelne. Globalne metode se pozivaju statički.

Rešenje:

(8 poena)

Dat je sledeći fragment troadresnog međukoda:

a	 := 	3

b 	:= 	a * 4

t1 	:= 	b - a

t2 	:= 	t1 + b

a 	:= 	t1 * t2

Potrebno je uraditi sledeće:

Za svaku instrukciju u kodu odrediti koje su promenljive žive.

Korišćenjem algoritma getreg generisati mašinski kod za 80x86 arhitekturu na osnovu datog međukoda i informacija iz prethodne tačke c.

Pretpostaviti da se koriste dvoadresne mašinske instrukcije gde je prvi operand odredište operacije (oblika ADD dst, src); da se direktno memorijsko adresiranje može koristiti samo u MOV instrukciji i da se koriste dva registra AX i BX. Promenljive a, b su korisničke, dok su t1 i t2 privremene.

Rešenje:

|  | Ulaz | Život, sledeća upotreba | Deskriptori | Generisani kod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 | a | b | AX | BX | X86 |
| 1 | a := 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | b := a * 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | t1 := b - a |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | t2 := t1 + b |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | a := t1 * t2 |  |  |  |  |  |  |  |