Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Predmet:	Programski prevodioci 1

Nastavnik:	dr Dragan Bojić, vanr. prof.

Asistenti:	dipl.ing. Nemanja Kojić

dipl.ing. Maja Vukasović

Ispitni rok:	Jun 2018.

Datum:	25.06.2018.

Kandidat: ___________________________________________    Broj Indeksa: __________

Ispit traje 150 minuta. 
Nije dozvoljeno korišćenje literature.
Prvih sat vremena nije dozvoljeno napuštati ispit.

| Zadatak 1 _______________/10 Zadatak 2 _______________/10 Zadatak 3 _______________/10 | Zadatak 4 _______________/10 Zadatak 5 _______________/10 Zadatak 6 _______________/10 |
| --- | --- |
| Ispit: ___________________/60 Projekat: ___________________/40 | Ukupno: ___________________/100 Ocena: ___________________ |

Napomena:	Ukoliko u zadatku nešto nije dovoljno precizno definisano, student treba da uvede razumnu pretpostavku, da je uokviri (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastavi da izgrađuje preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Na pitanja odgovarati čitko i precizno. Srećno!

Podsetnik za neke instrukcije Mikrojava bajtkoda

Podsetnik strukture čvorova tabele simbola.

(10 poena)

| Zadata je sledeća atributivno translaciona gramatika (ATG): a) Odrediti SELECT skupove b) Prikazati implementaciju top-down parsera na bazi rekurzivnog spusta za datu ATG. | 1. <S>s ( <A>i1,s1 cx <A>i2,s2 i1 ( 5 i2 ( i1 * s1 + x s ( s2 2. <S>s ( ax {C}i s, i ( x 3. <A>i,s ( ( s ( i 4. <A>i,s ( bx <S>s1 s ( x + s1 |
| --- | --- |

Rešenje:

(10 poena)

U jednostavnoj implementaciji interpretera MJ virtuelne mašine memorijske oblasti opisane su unutar apstraktne klase Instruction, prikazane sledećim Java kodom (isečak):

public abstract class Instruction { /* oblast memorije koja sadrzi kod metoda */ public static byte[] code; /* indeks instrukcije koja se izvrsava */ public static int pc; /* staticki/globalni podaci glavnog programa */ public static int[] staticData; /* dinamicki alocirani objekti i nizovi */ public static int[] heap; /* pokazivac na pocetak slobodnog prostora */ public static int free; /* procesorski stek */ public static int[] procStack; /* stek izraza */ public static int[] exprStack; /* indeks poslednje zauzete lokacije exprStack steka */ public static int esp; public abstract void execute(); }

Za svaku MJ bytecode instrukciju postoji odgovarajuća podklasa koja implementira promenu stanja MJ VM (u skladu sa instrukcijom), kada se pozove metoda execute.

Potrebno je implementirati sledeće instrukcije: getstatic s i aload. Osnova odgovarajućih klasa dat je u nastavku:

public class GETSTATIC extends Instruction { // operand instrukcije getstatic s private char s; // --- IMPLEMENTACIJA --- } public class ALOAD extends Instruction { // --- IMPLEMENTACIJA --- }

Pretpostaviti da su sve memorijske oblasti inicijalizovane kao i data polja (operandi) prikazanih klasa.

(10 poena) Korišćenjem metode pozicija prevesti regularni izraz a*((b|c+)a)* u deterministički konačni automat. U pozicionom stablu označiti poništive čvorove. Da li je dobijeni DKA minimalan?

Rešenje:

(10 poena)

program Jul2018 const int K = 5; int p; class A { int a; { int m(int f) { return f * a++; } void met() { a = 2; } } } class B extends A { { int m(int q) { return a + q; } /*Tx*/ } } { int f(){ p = K; return p; } void main() B b; int ret; { b = new B; b.a = p + f(); ret = b.m(10); print(ret); } }

Prikazati izgleda tabele simbola u trenutku Tx na osnovu izvornog koda iz zadatka prema formatu čvorova tabele simbola iz priloga. Universe opseg ne treba crtati.

Rešenje:

(10 poena)

Data je sledeća gramatika:

| 1. <E> → <E> + <F> 2. <E> → (<E>) 3. <E> → <F> | 4. <F> → <F> * I 5. <F> → <I> |
| --- | --- |

Konstruisati karakteristični LR(0) automat za datu gramatiku i kontrolnu tabelu LALR(1) parsera.

Rešenje:

(10 poena)

program Ispit (output); var g, t: integer; function a(k: integer):integer; begin return k + g; end; {a} procedure b(p: integer); var m: integer; procedure c(); begin t := d(a(p+g)); end; {c} function d(p:integer):integer; begin return p + m; end; {d} begin m := p+1; c(); end; {b} begin g := 1; b(g); end. {ispit}

Dat je sledeći program na jeziku sličnom Pascalu. Glavni program ima svoj aktivacioni zapis. Enter i Leave instrukcije ne postoje. Povratna vrednost funkcije se ostavlja u registru AX. Napisati 80x86 asemblerski kod, koji bi kompajler izgenerisao za proceduru c, ako je statičko okruženje za nelokalne promenljive realizovano pomoću pristupnih veza. Prikazati izgled steka poziva u trenutku ulaska u funkciju a.

Rešenje: