Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Predmet:	Programski prevodioci 1

Nastavnik:	dr Dragan Bojić, vanr. prof.

Asistenti:	dipl.ing. Nemanja Kojić

dipl.ing. Maja Vukasović

Ispitni rok:	Februar 2018.

Datum:	09.02.2018.

Kandidat: ___________________________________________    Broj Indeksa: __________

Ispit traje 150 minuta. 
Nije dozvoljeno korišćenje literature.
Prvih sat vremena nije dozvoljeno napuštati ispit.

| Zadatak 1 _______________/10 Zadatak 2 _______________/10 Zadatak 3 _______________/10 | Zadatak 4 _______________/10 Zadatak 5 _______________/10 Zadatak 6 _______________/10 |
| --- | --- |
| Ispit: ___________________/60 Projekat: ___________________/40 | Ukupno: ___________________/100 Ocena: ___________________ |

Napomena:	Ukoliko u zadatku nešto nije dovoljno precizno definisano, student treba da uvede razumnu pretpostavku, da je uokviri (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastavi da izgrađuje preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Na pitanja odgovarati čitko i precizno. Srećno!

Podsetnik za neke instrukcije Mikrojava bajtkoda

Podsetnik strukture čvorova tabele simbola.

(10 poena)

Nacrtati graf memorijske predstave objekata (na koje ukazuju) c, d1 i d2. Pretpostavka je da je dozvoljeno višestruko nasleđivanje.

class A { int x; }

class B { int y; }

class C extends A, B { int z; }

class D extends B,C { int v; }

C c = new C(); D d1 = new D(); D d2 = new D();

a) Ako je dozvoljen neiskorišćen prostor na nivou objekta.

b) Ako neiskorišćen prostor može da postoji samo na nivou klase, a ne i objekta.

Rešenje:

(10 poena)

Razmatra se sledeća gramatika:

<S> → <A> b <A>

<S> → c

<A> → <S> c

Konstruisati LALR(1) parser za datu gramatiku konfiguracionom metodom (konstruisati karakteristični automat sa LA skupovima, potisnu i kontrolnu tabelu). Da li postoje konflikti?

Rešenje:

(10 poena)

Metodom pozicija odrediti deterministički konačni automat za regularni izraz A+((B*CA*) | Ɛ)+ .

U sintaksnom stablu označiti poništive čvorove. Pokazati da li je dobijeni DKA minimilan.

Rešenje:

(10 poena)

Datom gramatikom opisan je niz celobrojnih vrednosti.

<niz> → <niz> BROJ

<niz> → BROJ

Transformisati datu gramatku u LL(1) gramatiku.

Ukoliko su sve opisane sekvence uređene neopadajuće, transformisanoj gramatici dodati atribute tako da startni neterminal dobije podatak o dužini najduže sekvence uzastopnih istih brojeva.

Za gramatiku dobijenu pod b) konstruisati parser rekurzivnog spusta.

Rešenje:

(10 poena)

Dat je sledeći program na jeziku sličnom Pascalu. Glavni program ima svoj aktivacioni zapis. Instrukcije ENTER i LEAVE ne postoje. Povratna vrednost funkcije ostavlja se u registru CX. Statičko okruženje za nelokalne promenljive realizovano je pomoću pristupnih veza.

- Prikazati detaljno stanje steka poziva po završenom formiranju aktivacionog zapisa poziva procedure c.

- Napisati 80x86 asemblerski kod, koji bi kompajler generisao za proceduru c. Komentarisati generisani kod.

program Ispit (output); var g, t: integer; function x(q: integer): integer; begin return q + 2 * t; end; {end of x} function a(q: integer): integer; function b(p: integer):integer; var m: integer; procedure c(k: integer); begin g := x(t) + p; end; {end of c} begin m := p+2; c(m); return m + p; end; {end of b} begin t := q + 1; b(-t); return q – t; end; {end of a} begin a(2); end. {end of ispit}

Rešenje:

(10 poena)

Za dati fragment (bazični blok) međukoda, potrebno je uraditi sledeće:

| 1. t1 = b + c 2. c = t1 + a 3. b = c – a 4. t2 = b - 1 5. b = t2 + t1 | Za svaku instrukciju u kodu odrediti koje su promenljive žive. Korišćenjem algoritma getreg generisati mašinski kod za 80x86 arhitekturu na osnovu datog međukoda i informacija iz prethodne tačke a. |
| --- | --- |

Pretpostaviti da se koriste dvoadresne mašinske instrukcije gde je prvi operand odredište operacije (oblika ADD dst, src); da se direktno memorijsko adresiranje može koristiti samo u MOV instrukciji i da se koriste samo dva registra AX i BX. Promenljive a, b, c su korisničke, a t1 i t2 privremene u bazičnom bloku.

Rešenje:

|  | a | b | c | t1 | t2 | AX | BX | X86 kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 = b + c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c = t1 + a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b = c – a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t2 = b – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b = t2 + t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

ODSEK: